青岛市锅检所

压力容器报检基本条件

| 品种 | 依据 | 设备资料准备条件 | 现场准备条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力容器 | TSG R7001 -2013《压力容器定期检验规则》第十六条、第十七条 | 设计资料 〇设计单位资质证明〇设计、安装、使用说明书〇设计图样〇强度计算书等 制造（含现场组焊）资料 〇制造单位资质证明〇产品合格证〇质量证明说〇竣工图〇制造监督检验证书、进口压力容器安全性能监督检验证书 压力容器安装资料 改造或者重大维修资料 〇施工方案和竣工资料〇改造、重大维修监督检验证书 使用管理资料 〇《特种设备使用登记证》和《特种设备使用登记表》〇运行记录、开停车记录、运行条件变化及异常情况记录等 检验、检查资料 〇年度检查报告和上次定期检验报告 〇液氨成分分析报告 资料审查发现压力容器未按照规定实施制造监督检验或者无《压力容器使用登记证》，检验机构应当停止检验，并且向使用登记机关反映。 | 〇压力容器必须在停机状态下（小型冷库除外） 〇影响检验的附属部件等需进行清理和拆除 〇为检验搭设脚手架等 〇对要检验的表面彻底清理，露出金属表面 〇对需进入内部检验的容器，将内部介质排放、清理干净，用盲板隔断。盛装易燃、易爆、毒性等介质容器进行置换、中和、消毒等 〇打开人孔和检查孔 〇根据需要拆除部分或全部容器外隔热层 |
|  | 61号文中的有关规定 | 状况 | 处理办法 | 〇现场条件同上的全部要求 〇具备对容器进行100%的射线或超声波检测和内外表面无损检测的条件。 〇具备对容器进行耐压试验的条件 |
|  |  | 〇无技术资料或技术资料不全且无法确定其制造单位是否具备相应资质的在用压力容器，或确定是由无相应资质单位制造的 | 不得继续使用，应当限期在一年内更换 |  |
|  |  | 〇能确定是具备资质单位制造的容器 | 〇无任何技术资料，能确定原制造单位的 | 由使用单位联系原制造单位补齐所缺的技术资料 |  |
|  |  |  | 〇无任何资料，原制造单位已不存在或不能补办资料 | 通过检验和强度校核评定安全状况，并补充资料。缩短检验周期，在1~2个检验周期内更换 |  |

青岛市锅检所

压力管道报检基本条件

| 品种 | 依据 | 设备资料准备条件 | 现场准备条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力管道 | 《在用工业管道定期检验规程（试行）》第二十四条、第二十五条 | 设计资料 〇管道设计单位资格〇设计图纸〇安装施工图纸及有关计算书等 安装资料 〇管道安装单位资格〇竣工验收资料（含安装竣工资料、材料检验）等 〇管道组成件、管道支撑件的质量证明文件 〇在线检验要求检查的各种记录 〇检验周期内的历次在线检验报告 〇液氨成分分析报告 | 〇将管道内部介质排除干净，加盲板隔断介质的来源 〇对输送易燃、易爆、毒性或窒息性介质的管道进行置换、中和、消毒、清洗 〇有绝热层的非地埋管道，需局部拆除隔热层 |
|  | 61号文中的有关规定 | 状况 | 处理办法 |  |
|  |  | 〇管道资料齐全（非隐患治理的管道），确实无法停机的系统 | 可以在不停机的状态下，通过资料审查、宏观检验、高低压侧的剩余壁厚抽查、埋藏缺陷抽查以及安全附件检查。必要时，应进行耐压试验。替代全面检验 | 〇具备进行无损检测抽查条件 〇具备超声波壁厚检测 |
|  |  | 〇无相关技术资料或资料不全，〇未经具有相应资质设计单位设计、〇没有实施安装监督检验的管道，（都属于列入隐患治理范围的管道） | 必须在停机状态下，通过全面检验和安全评定（需有相应资质的单位）。按照“合于使用，确保安全”的原则，分别对管道做出监护使用、限期更换或报废的结论 | 〇将管道内部介质排除干净，加盲板隔断介质的来源 〇对输送易燃、易爆、毒性或窒息性介质的管道进行置换、中和、消毒、清洗 〇有绝热层的非地埋管道，需局部拆除隔热层 4、〇具备进行无损检测抽查条件 5、〇具备超声波壁厚检测 |